Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Развитие недвижимости»

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления в 2014 году

Адрес МКД: 197183, ул. Дибуновская, д. 50

Выполненные работы:

- Прочистка фильтров грубой очистки систем ЦО и ГВС в ИТП дома  - 4 шт.;

- Промывка системы отопления жилой и встроенной части 1 и 2 оч.;

- Ремонт и техобслуживание насосных станций противопожарного водопровода 1 и 2 очереди;

- Изготовление и установка ремонтной муфты на разводящем трубопроводе ХВС 1оч.;

- Замена дефектного компенсатора на разводящем трубопроводе системы  ГВС – 1, 3 парадные;

- Замена датчика температуры в ИТП 1 оч. – 2 шт.;

- Замена задвижки в ИТП 1 оч. – 1 шт.;

- Консультации жильцов квартир по работе сантехнического оборудования,  его замене или ремонту – 111 кв.;

- Прочистка обратных клапанов в ИТП дома – 17 шт.;

- Прочистка лежаков хозяйственно-бытовой и ливневой канализации – 10 шт.;

- Прочистка ливневых воронок на пандусе – 18 шт.;

- Прочистка ливневых колодцев – 10 шт.;

- Промывка системы отопления кв., прочистка фильтра грубой очистки,  восстановление циркуляции системы отопления квартиры – 11 кв.;

- Промывка и уборка водомерных узлов;

- Прочистка сантехнического оборудования в консьержных, на незадымляемых лестницах, 1-6 парадные;

- Слив консерванта и заполнение систем отопления сетевой водой – 3 закрытых системы;

- Отключение-включение систем ЦО и ГВС дома в связи с  ремонтными работами на тепловой  установке  здания;

- Чеканка стыков канализации – 14 шт.;

- Перемонтаж узлов муфта-контргайка на системе отопления дома- 29 узлов;

- Техническое обслуживание регуляторов давления в ИТП – 6 шт.;

- Замена задвижки в водомерном узле 2 оч. – 1 шт.

- Устранение дефекта монтажа фанового стояка – его частичный перемонтаж - 2 парадная;

- Демонтаж, ремонт, монтаж насоса ГВС верхней зоны 1 оч.;

- Демонтаж, ремонт и монтаж насоса насосной станции ХВС 1 оч., нижней зоны;

- Демонтаж, ремонт, монтаж насоса ХВС 2 оч.;

- Ремонт насоса ГВС жилой части 1 оч.;

- Ремонт насоса отопления в ИТП 2 оч.;

- Ремонт, замена канализационных насосов – 4 шт.;

- Замена дефектных манометров в ИТП – 12 шт.;

- Замена трехходовых кранов – 4 шт.;

- Замена спускных-воздушных кранов – 4 шт.;

- Замена воздухоотводчиков – 14 шт.;

- Отключение-включение систем ЦО и ГВС дома в связи с  ремонтными работами на тепловой сети ГУП ТЭК;

- Устранение аварии на стояке ХВС 1 оч. – установка ремонтной муфты «GEBO» - 2 шт.;

- Ремонт силового электрооборудования в МОП жилых помещений, паркинге, на улице;

- Восстановление дверок этажных щитов после несанкционированного вскрытия – 10 шт.;

- Ремонт кровельного покрытия;

- Замена кабелей эл. питания и управления шлагбаума на въезде с ул. Савушкина;

- Консультации жильцов квартир по работе электрооборудования и его замене – 102 кв.;

- Установка защитной сетки на вент. камерах 1 очереди на кровле, 2 и 3 парадные;

- Уборка мусора на кровлях и козырьках дома;

- Спил сгнивших веток деревьев на придомовой территории с помощью автовышки, уборка и складирование веток, погрузка и вывоз веток силами специализированной организации, герметизация спилов садовым варом;

- Ремонт оконных конструкций в МОП жилых помещений – 1 парадная;

- Гидроизоляция примыканий капельника к кирпичной кладке, кровля, 2 оч. 1, 2, 3, 4, 5, 6 парадные;

- Ремонт и герметизация капельников на надстройке тех. этажей, 1,2 и 3 парадные;

- Ремонт консьержной – 1 парадная;

- Была выполнена регулировка оборудования лифтов специализированной организацией в объеме 52 заявки;

- Периодическое техническое освидетельствование лифтов: 7 шт. в апреле 2014 г. (1 оч.), 8 шт. в августе 2014 г. (2 оч.).

- Ремонт среднего пассажирского лифта  в 1 парадной в связи с обрывом пряди троса, заказ ремонтных работ и материала по замене троса в обслуживающей организации;

- Устранение протечки на тех. этаже 1 парадная;

- Замена сгоревшего уличного светильника со стороны ул.Савушкина;

- Ремонт дверей и замков незадымляемых лестниц – 2 парадная;

- Ремонт  кафельного покрытия в МОП жилых помещений, в объеме 38 кв. м., 4 парадная 7, 8, 9, 11 этажи;

- Ремонт кафельного покрытия в МОП жилых помещений, в объеме 18 кв. м., 6 парадная 5, 6 этаж;

- Ремонт и сварка входной двери в паркинг 98Н;

- Ремонт решеток на въезде в паркинг 98Н;

- Укрепление светофора на въезде в паркинг 98Н;

- Устройство штробы для кабельной линии шлагбаума и укладка бетона в стяжку, монтаж ИДН у шлагбаума;

- Закрепление сетки над каркасом вокруг 1 оч., изготовление каркаса у 1 парадной, покраска, настил рабицы, настил фасадной сетки;

- Покраска полусфер на территории – 138 шт.;

- Герметизация стыков асфальта;

- Локальный ремонт: демонтаж керамогранита, отбивка стяжки, устройство опалубки, приготовление и заливка бетона, облицовка ступеней натуральным камнем;

- Программирование ключей для  дверей парадных и паркинга – выполнено 214 заявок;

- Диспетчерской службой принято 1324 заявки;

- Обслуживание системы домофонии, выполнены заявки:

- по установке нового домофона в квартирах – 5 шт.

- по устранению неисправностей домофона – 17 шт.;

- Проведение ремонтно-восстановительных работ подъемно - секционных ворот в паркинге 60Н, демонтаж вышедшей из строя торсионной пружины, установка, монтаж  и регулировка новой пружины;

- Демонтаж старого, установка и монтаж нового СМК датчика  (геркон) на воротах (после ремонта) в паркинге 98Н;

- Восстановление работы монитора на въездные ворота в паркинге 98Н, восстановление видеоизображения камеры в паркинге 60Н;

- Демонтаж вышедшего из строя редуктора шлагбаума, замена на новый (правая тумба шлагбаума со стороны Савушкина);

- Восстановление работы стрелы шлагбаума (левая тумба со стороны Савушкина);

- Ремонт уборочной машины в паркинге, замена щеток;

- Перестановка машин собственников и арендаторов, установка ограждающих столбиков с сигнальной лентой в связи с производством высотных работ на фасаде здания первой очереди, второй очереди со стороны офис-центра и на пандусе, возле парадной № 4, в связи с  производством работ по складированию и уборке снега на территории дома;

- Весеннее освидетельствование внутреннего противопожарного водопровода 1 и 2 очереди   на водоотдачу силами специализированной организации;

- Через паспортный стол в 2014 году: зарегистрировано – 38 человек (постоянная регистрация); - 22 человека (по месту пребывания); снято с учета -12 человек; произведен обмен 25 паспортов; выдано справок (Ф-9) – 88 шт., (Ф-7) – 26 шт.

- Оказание помощи сотрудникам правоохранительных органов (задержание преступных элементов, сдача их сотрудникам полиции, снятие и сохранение видеоархива при попытке кражи велосипедов) – 4 случая;

- Проведение новогоднего праздника для детей с приглашенными артистами, музыкой, конкурсами и призами;

- Высадка цветов в клумбы на придомовой территории.

Выполненные в 2014 году работы по фасаду:

| 1. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Договор № 27/06 от 27.05.2014 | Диагностика состояния фасада: -обследование состояния кирпичного фасада на общей протяженности в плане 203 погонных метра (68 свесов) -зачистка мест критических повреждений от отслаивающегося кирпича -фотофиксация подобных мест с передачей фотоотчета заказчику | 102 000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Доп. соглашение от 26.06.2014 к дог. №27/06 от 27.05.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); -гидрофобизация кирпичной кладки в районе поврежденных участков пропиткой Remmers; -герметизация нитевидных трещин профессиональным герметиком; | 544 100 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №27/06: | 73 208,16 р. |
| 3. | ООО «Вент Строй» | ООО УКРН | Договор №15-02 от 02.07.2014 | Работы по демонтажу и последующему монтажу 12 кондиционеров в оси Я м/о 11-12 | 104 400 р. |
| 4. | ООО «Тор-проект» | ООО УКРН | Договор подряда от 01.08.2014 | Разработка проектных решений по следующим узлам: Ремонт кирпичной кладки в осях 20-Г в пределах перекрытий 7 этажа; Ремонт кирпичной кладки в оси Ц м/о 2-6 (анкеровка), восстановление кладки в тех же осях в пределах перекрытий 9 этажа; Ремонт кирпичной кладки в пересечении осей 11/В в пределах перекрытия 13 этажа, 6 и 7 этажа - слева от окна. | 22 989 р. |
| 5. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/08 от 04.08.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси Г и оси 20, в пределах перекрытий 7 этажа: - укрепление фасада в осях Г-20, в уровне 8,9 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360 и установка на них 16 швеллеров; -разборка разрушенного участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа; - восстановление участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа. | 311 892,88 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/08: | 38 441,98 р. |
| 6. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №47/08 от 20.08.2014 | Ремонт швов фасада первой очереди дома в составе следующих работ: -расшивка горизонтальных швов под бетонными плитами перекрытий на фасаде первой очереди, герметизация швов с использованием уплотнителя и герметика общей протяженностью 120 м/п; -установка шести анкерных точек крепления внешней кладки; -восстановление 15 поврежденных кирпичей кладки; -герметизация 47 м/п нитевидных трещин -установка 40 рабочих точек крепления (анкерные петли | 323 500 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №47/08: | 188 116,63 р. |
| 7. | ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» | ООО «УК «РН» | Договор № 227 от 27.08.2014 | Проведение комплексной строительно-технической экспертизы с подготовкой заключения специалистов | 130 000 р. |
| 8. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/09 от 04.09.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси В и оси 11, в пределах перекрытий 6,7 и 13 этажей: - укрепление фасада в осях В-11, в уровне 6,7 и 13 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360; - разборка разрушенного участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - восстановление участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - герметизация кирпичной кладки в местах примыкания к монолитной плите перекрытия в осях 11-В в уровне 3-14 этажей; | 199 420 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/09: | 60 118,48 р. |
| 9. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №63/09-СТ от 23.09.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); | 35 030 р. |
| 10. | ООО «МонтажСтрой» | ООО УКРН | Договор подряда №30/2/14 от 30.09.2014 Доп. соглашение №1 от 21.10.2014 | Ремонтно-строительные работы фасада здания: Монтаж строительных лесов Установка временного ограждения Демонтаж камня меликонполар Демонтаж панелей алюмобонд Монтаж камня меликонполар Армирование кладки Сверление отверстий и установка анкеров Расшивка швов камня Монтаж панелей алюмобонд Герметизация швов панелей Демонтаж строительных лесов Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную Монтаж сетки защитных козырьков | 235 857 р. 25 000 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №30/2/14: | 39 084 р. |
| 11. | ООО «УСК» | ООО УКРН | Договор подряда №04/10-2014 от 27.10.2014 | Выполнение работ по затяжке защитной сеткой части керамогранитного фасада в осях 6-11 оси 6 отм. +6,98 - +66,98м. | 210 000 р. |
| Итого: сумма затрат на ремонт фасада в 2014 г.: 2 643 158,13 руб. |

Для обеспечения нормальной эксплуатации многоквартирного жилого дома ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» были заключены договоры со следующими организациями:

# Реестр договоров

# ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости»

за 2014 год.

| № п/п | Договор | Форма организации | Контрагент | Предмет договора | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата подписания |  |  |  |  |
| 1 | 182-ПР | 13.01.14 | ООО | Айрес | Гидродинамическая чистка канализац-х выпусков и лежаков хоз-быт. канализации | 62 510,00 |
| 2 | ТО-0070 | 01.01.14 | ООО | Фирма Стоик | ТО ККМ | 1 800,00 за квартал |
| 3 | 01-01-14 | 01.01.14 | ООО | Вент Строй | ТО систем вентиляции и кондиционирования | 151 728,00 |
| 4 | 04/14 | 04.02.14 | ООО | АБ-Телеком | Монтаж волоконно-оптического кабеля | 43 720,00 |
| 5 | ДАК-13-022 | 22.01.14 | ООО | Система Юнирент | Чистка и замена ковров | Ежемесячно, по фактическому использованию |
| 6 | 53 | 31.03.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание внутреннего противопожарного водопровода | 34 800,00 |
| 7 | 51/СО-2014 | 31.03.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования жилой части | 33 820,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования жилой части | 30 500,00 |
| 8 | 52/СО-2014 | 31.03.14 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования офис-центра | 48 840,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования офис-центра | 44 000,00 |
| 9 | 53/СО-2014 | 31.03.14 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования в паркинге | 18 000,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования в паркинге | 16 200,00 |
| 10 | 157/21Н доп.соглашение 1 | 30.04.14 | ООО | Элофт | Продление договора субаренды пом.21 Н | 38 400,00 в мес. |
| 11 | 22/25Н доп. соглашение 3 | 30.04.14 | ООО | Элофт | Продление договора субаренды пом.25 Н | 17 800,00 в мес. |
| 12 | 80 | 23.04.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание 11 наружных пожарных лестниц | 37 720,00 |
| 13 | В7ТЕ04-010682 | 21.03.14 | ООО | ОТИС Лифт | Замена подшипников быстроходного вала лифта, Замена КВШ | 93 880,80 |
| 14 | доп. соглаш. 9 | 30.04.14 | ООО | Энергомонтаж | Периодическая поверка приборов ТЭ в межотопительный период | 7 434,00 |
| 15 | В7ТЕ04-010959 |  | ООО | ОТИС Лифт | Замена 4-х тяговых канатов в комплекте с подвеской на лифте | 130 378,20 |
| 16 | 024-ПР | 01.04.14 | ИП | Смирнов А.В. | Ремонтные работы на насосной станции ХВС и в щите управления станцией | 65 000,00 |
| 17 | 5481 | 01.07.14 | ООО | Городская станция дератизации | Дератизация | 20 000,00 |
| 18 | 15-02 | 02.07.14 | ООО | Вент Строй | Демонтаж и монтаж кондиционеров собственников | 104 400,00 |
| 19 | соглашение о перемене лиц | 01.04.14 | ООО | Айти Сервис | Технологическое сопровождение офисных программ | 10 600,00 в мес. |
| 21 | 27/06-СТ,доп. согл. к договору 27/06-СТ | 27.05.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Диагностика фасада, укрепление кирпичной кладки | 646 100,00 |
| 22 | 227 | 27.08.14 | ООО | Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Комплексная строительно-техническая экспертиза | 130 000,00 |
| 23 | 110 | 23.04.14 | ООО | Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Комплексная строительно-техническая экспертиза | 45 000,00 |
| 24 | 04/09 | 04.09.14 | ООО | Кволитек | Ремонт фасада на пересечении оси 11 | 199 420,00 |
| 25 | договор подряда б/н | 01.08.14 | ООО | Топ-проект | Разработка проекта, ремонт кирпичной кладки | 22 989,00 |
| 26 | 47/08-СТ | 20.08.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Ремонт швов фасада 1 очереди | 323 500,00 |
| 27 | 30/2/14 | 30.09.14 | ООО | МонтажСтрой | Ремонт фасада | 235 857,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 21.10.14 |  |  | Монтаж сетки защитных козырьков | 25 000,00 |
| 28 | 162 | 08.09.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание сети противопожарного водопровода | 34 800,00 |
| 29 | АС 02/09-2014 | 17.09.14 | ООО | Авентин Сервис | Источник бесперебойного питания | 5 080,00 |
| 30 | 63/09/СТ | 23.09.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Укрепление кирпичной кладки на фасаде | 35 030,00 |
| 31 | 04/10-2014 | 27.10.14 | ООО | Управляющая Строительная Компания | Затяжка защитной сеткой части керамогранитного фасада | 210 000,00 |
| 32 | доп.соглашение 10 | 16.10.14 | ООО | Энергомонтаж | Обслуживание узлов комерческого учета | 12 000,00 |
| 33 |  | 25.06.2014 | ООО | АУДИТ-ЦЕНТР ГРУПП | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 5 454,00 |
| 34 | 1051/02 | 14.08.14 | ООО | НООСФЕРА | Разработка паспортов отходов | 10 000,00 |
| 35 | ТС/РН/2 | 17.11.14 | ООО | Топ сервис | Клининговые услуги 5,6 парадные, паркинг | 56 920,00 |
| 36 | ТС/РН/3 | 17.11.14 | ООО | Топ сервис | Клининговые услуги придомовая территория | 71 686,00 |
| 37 | 21/2014 доп.соглашение | 01.11.14 | ИП | Шкомов П.С. | Обслуживание программы Квартал | 13 900,00 |
| 38 | 1229-т9 | 16.09.14 | НОУ | ИПБОТСП | Обучение теплоэнергетического персонала | 3 450,00 |
| 39 | ИТС-373-АЦГ | 16.10.14 | ООО | АУДИТ-ЦЕНТР ГРУПП | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 5454,00 |
| 40 | 233 | 27.11.14 | ИП | Степин Г.А. | Организация Новогоднего праздника для детей дома | 33 000,00 |
| 41 | 789247612 | 24.02.14 | ООО | СБиС ЭО | Неисключит. права пользования программой Электронная отчетность | 3 800,00 |